Rokietnica, dnia 23.04.2012 r.

RG.7013.9.12

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG.7013.9.12. Nazwa zadania – remont dróg w miejscowości Rokietnica:

- „Wielka wieś” (dz. nr 599/2) od km 0+000 do km 0+077

- „Wielka wieś” (dz. nr 3039) od km 0+000 do km 0+285

- „Sobolówka” (dz. nr 740) od km 0+000 do km 0+500

W dniu 20.04.2012 do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące przetargu nieograniczonego na remont w/w dróg, poniżej przedstawiam skierowane pytanie oraz odpowiedź Zamawiającego:

- Prosimy o dodanie w siwz zapisu umożliwiającego dokonanie zmiany terminu realizacji w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od wykonawcy, w szczególności niekorzystnych warunków atmosferycznych, o czas konieczny do zakończenia robót.

Odpowiedz: w przypadku powstania okoliczności niezależnych od wykonawcy np. niekorzystne warunki atmosferyczne (tzw. siła wyższa) § 12 załącznik nr 5 do SIWZ (projekt umowy) przewiduje możliwość dodatkowych ustaleń pomiędzy stronami w tym przesunięcie terminu realizacji zamówienia.

- W przedmiarze robót na wykonanie remontu drogi gminnej w m. Rokietnica „Wielka wieś” (dz. nr 599/2) od km 0+000 do km 0+077:

Poz. 4 Wykonanie w-wy wiążącej z mieszanki min.-asfaltowej grysowo-żwirowej, 0-16 mm, st. III dla KR 1-2, średnia grubość w-wy po zagęszczeniu 6 cm, km 0+000 – 0+077, szer. 3,05 m F=77*3,05 – podano ilość: 234,85 m2, natomiast w kosztorysie ofertowym 238,70 m2.

Poz. 5 Wykonanie w-wy ścieralnej z mieszanki min.-asfaltowej grysowo-żwirowej 0+12,8 mm, st. III dla KR 1-2, grubość w-wy po zagęszczeniu 4 cm, km 0+000 – 0+077, szer. 3,5 m F=77*3,5 – podano ilość: 269,50 m2, natomiast w kosztorysie ofertowym 234,85 m2.

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i podanie właściwej powierzchni warstwy wiążącej i ścieralnej oraz potwierdzenie, że warstwa ścieralna ma mieć szerokość 3,50 m.

- W przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym na wykonanie remontu drogi gminnej w m. Rokietnica „Wielka wieś” (dz. nr 3039) od km 0+000 do km 0+285, w poz. 5 Wykonanie w-wy ścieralnej z mieszanki min.-asfaltowej grysowo-żwirowej 0-12,8 mm dla KR 1-2, grubość w-wy po zagęszczeniu 4 cm, km 0+000 – 0+285, szer. 3,5 m F=(10+3,0)/2*6+279*3,0 podano szer. warstwy ścieralnej 3,50 m natomiast do obliczenia powierzchni warstwy ścieralnej przyjęto szerokość 3,00 m.

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i podanie właściwej szerokości warstwy ścieralnej.

Odpowiedz odnoście punktu 2 i 3: Powyższe rozbieżności usunięto poprzez wprowadzenie korekt w kosztorysie ofertowym (zał. nr 2 do SIWZ), projekcie umowy (zał. nr 5 do SIWZ) oraz przedmiarze robót (zał. nr 6 do SIWZ).

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

____________________________________

Kierownik zamawiającego

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy